## Slide 1
ServiceNow Discovery PoC 架构图：Palo Alto 前段控制 / VLAN 表达版
客户反馈修正版：Palo Alto 在最前面，控制所有 VLAN/Subnet 流量；MID Server 放在管理 VLAN 内
Azure PoC VNet / Resource Group
线条代表 VLAN / Subnet。所有 VLAN 间通信、以及对外出口，均由 Palo Alto 策略控制。
ServiceNow
CMDB / Discovery
Service Mapping / ACC
Cloud Discovery
外部 / ServiceNow 云端
网络前段 / Gateway
Palo Alto
前段防火墙 / 网关
VLAN Gateway
Security Policy / Log
SNMPv2 target
NW(PaloAlto) / SNMPv2
All traffic controlled here
MID 出口到 ServiceNow
也可经由 Palo Alto 控制
Palo Alto
Sub-interface / VLAN Gateway
VLAN01
Mgmt
VLAN02
Server/DMZ
VLAN03
Client/OA
VLAN04
NW/Mgmt
MID Server
管理 VLAN 内
Discovery 执行点
Outbound HTTPS 443
Windows Server
Mail Server
Credential Discovery
RedHat / Linux App
Apache / Tomcat
Entry Point
Tag: DMZ
Tag: GAM_Service
Service Mapping：URL/IP:80 or :8080
Windows 11
Credential-less / ACC
OA_group
Ubuntu / Linux
Credential-less / ACC
OA_group
Tag: OA_group
ACC Agent 有/无 对比
FortiGate
Optional NW target
SNMPv2 / UDP 161
Palo Alto Mgmt
管理接口 / 日志确认
按客户标准调整
这张图的核心含义
Palo Alto 不是单纯被发现对象，而是放在网络前段，作为 VLAN 网关/防火墙。MID Server 位于 Mgmt VLAN，访问 Server / Client / NW VLAN 时，都需要通过 Palo Alto Policy。
在 Azure 中如何实现
通常需要 Azure Route Table / UDR、Palo Alto Trust/Data interface、IP forwarding、NSG、Palo Alto Security Policy 共同配合。线虽然画成 VLAN，但 Azure 中通常对应 VNet/Subnet。
客户真正要看的证据
1. ServiceNow 中 Discovery 成功并生成/更新 CI。
2. Palo Alto Traffic Log 中能看到 MID 到目标 VLAN 的 allow 记录。
3. 返回路径没有绕过 Palo Alto。
线条说明
VLAN01 管理网段
VLAN02 服务器/DMZ
VLAN03 客户端/OA
说明：本图按客户反馈把 Palo Alto 放在最前面。线条表示 VLAN/Subnet 边界，不是简单的单向箭头。实际 Azure 上需要通过 Subnet + UDR + NSG + Palo Alto Policy 实现类似控制关系。